Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

МУП округа Муром «Тепловые сети»  по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения округа Муром

| 1. | Основания для разработки инвестиционной программы | Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП округа Муром «Тепловые сети» по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения округа Муром составлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: - Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Градостроительного кодекса Российской Федерации; - Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»; - приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик разработки инвестиционной программы | Администрация округа Муром |
| 3. | Исполнитель инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Тепловые сети» |
| 4. | Цель инвестиционной программы | Повышение надежности работы системы теплоснабжения; сокращение эксплуатационных затрат на выработку тепловой энергии за счет повышения коэффициента полезного действия технологического оборудования, уменьшения потребления энергоресурсов, снижения потерь; повышение качества теплоснабжения потребителей; улучшение экологической ситуации на территории округа Муром. |
| 5. | Задачи инвестиционной программы | Строительство блочно-модульной котельной в п. Муромский мощностью 2,5 МВт, необходимой для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей, и ввод её в эксплуатацию. Вывод из эксплуатации выработавшей свой ресурс газовой котельной в п. Муромский. Реконструкция технологического оборудования котельной по ул. Московская, 47. Строительство блочно-модульной котельной по ул. Лаврентьева мощностью 8,4 МВт, необходимой для обеспечения качественного теплоснабжения потребителей, и ввод её в эксплуатацию. Вывод из эксплуатации морально устаревшей газовой котельной по ул. Лаврентьева. Перераспределение тепловой нагрузки на отопление с котельной по ул. Кленовая на блочно-модульную котельную по ул. Лаврентьева. Реконструкция технологического оборудования котельной по ул. Красноармейская, 15. |
| 6. | Целевые индикаторы и показатели инвестиционной программы |
| 6.1. | Целевые индикаторы котельной в п. Муромский | 2013 (план) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| КПД котлов, % | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 79,6 | 92,2 |
| Уровень загрузки котельной, % | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 56,6 | 90,5 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 179,36 | 154,9 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, тыс.кВт.ч./Гкал | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 30,32 | 26,24 |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, тыс.куб.м./Гкал | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Численность основных производственных рабочих, чел. | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 6.2. | Целевые индикаторы котельной по ул. Московская, 47 | 2013 (план) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| КПД котлов, % | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 91,3 | 91,3 |
| Уровень загрузки котельной, % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 86,5 | 86,5 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 171,60 | 171,60 | 171,60 | 156,5 | 156,5 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, тыс.кВт.ч./Гкал | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 20,32 | 20,32 |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, тыс.куб.м./Гкал | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| Численность основных производственных рабочих, чел. | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 6.3. | Целевые индикаторы котельной по ул. Красноармейская, 15 | 2013 (план) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| КПД котлов, % | 80,5 | 80,5 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| Уровень загрузки котельной, % | 45,5 | 45,5 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 177,36 | 177,36 | 156,5 | 156,5 | 156,5 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, тыс.кВт.ч./Гкал | 33,65 | 33,65 | 24,43 | 24,43 | 24,43 |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, тыс.куб.м./Гкал | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Численность основных производственных рабочих, чел. | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 6.4 | Целевые индикаторы котельной по ул. Лаврентьева, 45 | 2013 (план) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| КПД котлов, % | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 91,4 | 91,4 |
| Уровень загрузки котельной, % | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 85,6 | 85,6 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 156,30 | 156,30 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии, тыс.кВт.ч./Гкал | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 17,89 | 17,89 |
| Удельный расход воды на выработку тепловой энергии, тыс.куб.м./Гкал | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,27 |
| Численность основных производственных рабочих, чел. | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 |
| 7. | Срок разработки инвестиционной программы | Разработку инвестиционной программы необходимо осуществить не позднее 30 календарных дней со дня утверждения технического задания |
| 8. | Финансовые потребности | Всего 142547,3 тыс. руб. – собственные средства предприятия. 2014 год – 34378,7 тыс. руб. 2015 год – 40146,7 тыс. руб. 2016 год – 41712,7 тыс. руб. 2017 год – 21492,5 тыс. руб. 2018 год – 4816,7 тыс. руб. |
| 9. | Требования по разработке инвестиционной программы | Выполнить анализ существующего состояния источников теплоснабжения расположенных по адресу: ул. Московская, 47; ул. Красноармейская, 15; ул. Лаврентьева, 45 и п. Муромский. Выявить основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг теплоснабжения. Составить план мероприятий по строительству и модернизации (реконструкции) источников теплоснабжения расположенных по адресу: ул. Московская, 47; ул. Красноармейская, 15; ул. Лаврентьева, 45 и п. Муромский, направленных на повышение качества предоставления услуг теплоснабжения. Предусмотреть мероприятия по строительству и модернизации (реконструкции) источников теплоснабжения расположенных по адресу: ул. Московская, 47; ул. Красноармейская, 15; ул. Лаврентьева, 45 и п. Муромский, направленные на улучшение их технических и экономических характеристик. Определить объём финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы. Составить план финансирования инвестиционной программы с указанием источников её финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы. |
| 10. | Условия по разработке инвестиционной программы | Мероприятия программы должны иметь адресную и временную характеристику. Мероприятия программы располагаются по годам. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами, ГОСТами и др. техническими регламентами на строительство, реконструкцию и проектирование; Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минпромэнерго России от 24.03.2003 № 115; Федеральным законом от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Строительство и модернизацию (реконструкцию) теплоэнергетического оборудования предусмотреть с применением новейших технологий, экономичного, высокопроизводительного оборудования и сертифицированных материалов. |

# Первый заместитель

# Главы администрации

# округа Муром  по ЖКХ,

# начальник Управления ЖКХ                                                              Федурин И.К.